## Slide 1: 课堂作业
自己写到自己的笔记本上

## Slide 2: Ch1-1，课堂作业
写出英文：
  网络、结点、链路、因特网、
  主机、客户机、服务器、路由器
  电路交换、报文交换、分组交换
写出中英文：
  ISP，WWW，NGI，RFC，C/S，P2P，IETF
答案写在自己的随堂笔记本上，以后被查

## Slide 3: Ch1-2，课堂作业
概念解释：
  1、对等网
  2、分组交换
写出中英文：
  WAN, LAN, MAN, PAN
计算机网络的性能指标有哪些？并解释各自的意思。
答案写在自己的随堂笔记本上，以后被查

## Slide 4: Ch1-3，课堂作业
4-PDU（协议数据单元）称为____； 3-PDU称为____； 2-PDU称为____； 1层处理的数据称为____；
网络协议三要素： ____、 ____、 ____。
写出(a)-(d)字母对应的名称：
答案写在自己的随堂笔记本上，以后被查

## Slide 5: Ch2-1，课堂作业
写出T568A/T568B的线序。双绞线数据传输使用哪四根线（写出序号）？
写出RJ45接口互连使用的是直连线还是交叉线：
  1.路由器与路由器互连，用___________.
  2.计算机与计算机互连，用___________.
  3.计算机与交换机互连，用___________.
  4.交换机与路由器互连，用___________.
答案写在自己的随堂笔记本上，以后被查

## Slide 6: Ch2-2，课堂作业
写出下面缩写的中文和英文：
  FDM、TDM、WDM、CDMA、
  SONET、SDH、ADSL、FTTH
答案写在自己的随堂笔记本上，以后被查

## Slide 7: Ch3-1，课堂作业
CRC：选定的除数P的生成多项式为：X5+X4+1，要发送的数据Ｍ为１１０００１１１０１
  根据ＣＲＣ，计算循环冗余码（写出计算过程），并写出发送的数据是多少？
  接收方收到数据后，如何计算（写出计算过程）来检测数据是否有错。
答案写在自己的随堂笔记本上，以后被查

## Slide 8
  １１０００１１１０１０００００
  １１０００１
  １０００００１００１
  １１０００１
  １１０１００
  １１０００１
  ０００１０１
  ００００００
  ０００
  １１０００１
  ０１１００１
  ＣＲＣ＝１１００１
发送的数据为：
  １１０００１１１０１１１００１
发送方：

## Slide 9
  １１０００１１１０１１１００１
  １１０００１
  １０００００１００１
  １１０００１
  １１０１１１
  １１０００１
  ０００１１０
  ００００００
  ００１
  １１０００１
  ００００００
计算，余数为０，数据是无错的。
接收方：

## Slide 10: Ch3-2，课堂作业
PPP：同步传输采用_______填充，异步传输采用_______填充。
对于PPP，若采用同步传输，已知bit数据111111000011111101101，填充后的数据为： _______。
对于PPP，若采用异步传输，已知字节数据(十六进制表示)：7E8A997DAABB775544，填充后的数据为： _______。
注意：实际数据要比这里的数据多。
答案写在自己的随堂笔记本上，以后被查

## Slide 11
数据链路层
发送方
数据链路层
接收方
PPP
111111000011111101101
11111010000111110101101
7E
FCS
7E
封装成帧，比特填充后，交付给下一层
11111010000111110101101
7E
FCS
7E
识别帧，删除比特填充位后，交付给上一层
111111000011111101101
物理层
物理层
PPP同步传输

## Slide 12
数据链路层
发送方
数据链路层
接收方
PPP
7E8A997DAABB775544
7D5E 8A997D5DAABB775544
7E
FCS
7E
封装成帧，比特填充后，交付给下一层
7D5E 8A997D5DAABB775544
7E
FCS
7E
识别帧，删除比特填充位后，交付给上一层
7E8A997DAABB775544
物理层
物理层
PPP异步传输

## Slide 13: Ch3-3，课堂作业
CSMA/CD、MAC的中文、英文意思
10BASE-T表示的意思， 10BASE-T的网络物理上是什么拓扑结构，逻辑上是什么拓扑结构？
集线器（HUB）工作在哪一层？能否隔离冲突(碰撞) ？
网卡工作在哪一层？具有哪两层的功能？
写出以太网的两个标准的名称。
以太网帧最小长度是_____字节，最大长度是_____字节。
以太网帧为什么要求大于等于64个字节？
答案写在自己的随堂笔记本上，以后被查

## Slide 14: Ch3-3，课堂作业（答案）
CSMA/CD、MAC的中文、英文意思。
10BASE-T表示的意思10：10Mbps数据率，BASE：基带信号，T：双绞线；物理上是星型拓扑结构，逻辑上是总线型拓扑结构？
集线器（HUB）工作在物理层。不能隔离冲突(碰撞)。
网卡工作在数据链路层，具有物理层和数据链路层的功能。
写出以太网的两个标准的名称。
  DIX Ethernet V2。
  IEEE 的 802.3 标准。
以太网帧最小长度是 64 字节，最大长度是 1518 字节。
答案写在自己的随堂笔记本上，以后被查

## Slide 15: 简单总结
数据链路层涉及的问题：
  封装成帧——帧格式
  透明传输——字节填充/字符填充
  差错检测——CRC
  可靠传输——滑动窗口技术、等停、自动重传请求(ARQ)等
实例：点到点通信：PPP
广播通信：CSMA/CD, 应用于以太网

## Slide 16: 生成树（支撑树）Spanning Tree
寻找支撑树的两种方法：避圈法、破圈法
网桥连接的局域网中：
  选定根桥（选择ID最小的作为根）
  从各个网桥到根桥，按照最短路径算法，动态求出支撑树（生成树），无环。
画出下图的支撑树：
B1
B2
B3
B4
B5
B6
LAN1
LAN2
LAN3
LAN4

## Slide 17
B1
B3
B5
LAN1
LAN2
LAN3
LAN4
根桥
答案

## Slide 18: Ch4-1，课堂作业
1、10.128.1.1是____类IP地址，默认子网掩码是________ ？如果掩码是255.240.0.0，则网络位占____位，子网位占____位，共有____个子网，此IP地址所在的子网是________ ，
每个子网有____个主机。IP地址为10.128.1.1，掩码是255.240.0.0，用网络前缀的形式表示________。

## Slide 19: Ch4-1，课堂作业-答案
1、10.128.1.1是A类IP地址，默认子网掩码是255.0.0.0 ，如果掩码是255.240.0.0，则网络位占8位，子网位占4位，共有24-2=14个子网，此IP地址所在的子网是_10.128.0.0_ ，每个子网有 220-2个主机。IP地址为10.128.1.1，掩码是255.240.0.0，用网络前缀的形式表示10.128.0.0 /12。
注意：-2指把全0和全1的去掉（保留其他用途）
8bit
128
64
32
16
8
4
2
1
128
192
224
240
248
252
254
255
位权
累加

## Slide 20
交换机SW1连接有200台计算机，交换机SW2有200台计算机，路由器R1、R2、R3
两两互连的两个端口需要配置IP地址（要求不能有空余未用IP）。根据下面拓扑，
使用192.168.*.*的地址段，规划一下网络，填写下表中,并说明几个IP网络用网络
前缀法表示出来。
设备名称 | 端口 | IP地址 | 掩码 | 默认网关
linux1 | e0 |  |  | 
linux2 | e0 |  |  | 
linx3 | e0 |  |  | 
linux4 | e0 |  |  | 
R1 | f0/0 |  |  | ---
R1 | f0/1 |  |  | ---
R1 | f1/0 |  |  | ---
R2 | F0/1 |  |  | ---
R2 | F0/0 |  |  | ---
R2 | F1/0 |  |  | ---
R3 | F0/0 |  |  | ---
R3 | F0/1 |  |  | ---